Введение.

Генеральный план сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан разработан по заказу Администрации МР Хайбуллинский район Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом № 24/12/20211 от 18.06. 2012г. и техническим заданием.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории сельского поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – 2023 год;

Расчетный срок – 2033 год.

В проекте  использованы данные, представленные Администрацией МР Хайбуллинский район РБ, отраслевых министерств и ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ, а именно: «Генеральная схема санитарной очистки территории сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан» (ООО Научно-проектное предприятие «ЭкоМир»).

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1.Краткий исторический очерк.

Деревню Бурибай основали выходцы из деревни Сабырово. Деревню назвали по имени юртового старшины Бурибая Тулебаевича Сабырова, (1777-1855). В книге «Списки населенных мест. Оренбургская губерния. 1866.» имеется запись: Орский уезд, 2-й стан, №776 дер. Бурюбаева, башк., расположена у реки Таналык, между правой стороной старо-линейного тракта и левой почтового тракта из г.Орска в г.Верхнеуральск. расстояние от уездного города 100 верст, от становой квартиры 50 верст, число дворов 56, число жителей: муж. 152, жен. 150. В деревне имеется мечеть.

Рабочий поселок Бурибай — это, прежде всего, горная отрасль. Именно она дала небольшой деревне бурное промышленное развитие, превратив ее в крупный поселок городского типа. Градообразующее предприятие в нем — ЗАО «Бурибаевский горнообогатительный комбинат». Ему в 2010 году исполнилось 80 лет. Впечатляют и перспективы комбината, который является теперь составной частью Уральской горно-металлургической компании, вкладывающей в развитие горного дела в Бурибае значительные средства.

По воспоминаниям одного из первых рабочих Бурибаевского рудника П.Г.Кузьменко, начало разведочных работ возле деревни Бурибай связано с именем инженера Башкомбината В.П. Первова. Летом 1929 года он, проезжая из Баймака на железнодорожную станцию Сара, обратил внимание на выходы бурых железняков возле деревни и взял несколько обломков для исследований в химической лаборатории. Результаты анализов показали повышенное содержание в них золота. Руководство Башкомбината, занимавшееся разведкой и разработкой золотоносных месторождений Таналыко-Баймакского горнорудного округа, направило в сентябре 1929 года в Бурибай специалистов. В первых пробах обнаружилось до 8-10 граммов золота на тонну руды. Решено было бурить глубокие скважины для определения запасов золотоносной руды.

Датой открытия Бурибаевского месторождения золотоносных руд в архивах Башкомбината значится 1 июня 1930 года. В 1931 году сразу на трех карьерах начались горные работы по вскрытию золотоносных руд. В целях комплексного освоения месторождения золотоносных и медно-колчедановых руд в 1932 году началось проектирование железной дороги Сара — Бурибай — Баймак. К сожалению, она так и не была построена, что сказалось потом на развитии всей горной отрасли Башкирского Зауралья. Построенная в 50-е годы минувшего века железнодорожная тупиковая ветка Магнитогорск — Сибай все проблемы по дальнейшему освоению в зоне медных месторождений не решила. И это не могло не повлиять на экономику башкирского Зауралья в целом — зона развивалась во всех отношениях более медленно, чем Предуралье Башкортостана.

В 1938 году Указом Президиума Верховного Совета БАССР скромная еще несколько лет назад башкирская деревня была преобразована в рабочий поселок городского типа. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 541 работник рудоуправления, погибли 155, за храбрость и отвагу 292 человека были награждены орденами и медалями. Нелегок был труд и в тылу. В 1943 году на обогатительной фабрике свыше 70 процентов от общего количества работников составляли женщины. Но наиболее тяжелым был 1945 год, поскольку очень остро ощущалась нехватка рабочей силы и техники. С Победой начался новый этап развития горного дела в Бурибае. С 1947 года рудоуправление стало рентабельным предприятием. Достигнуто это было за сравнительно небольшой срок. В 1953 году добыча медной руды увеличилась по сравнению с 1945 годом в 18,5 раз, ее переработка — в 11,3 раза. Основа нынешнего горного производства в Бурибае была заложена в 50-е и 70-е годы XX века с освоением Маканского и Октябрьского месторождений.

1.2.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Хайбуллинский район расположен у юго-восточной границы Башкортостана. Район граничит с Зилаирским, Баймкаским, Зианчуринскими районами республики и Оренбургской областью. Районный центр – село Акъяр. Бурибаевский сельсовет расположен в центральной части Хайбуллинского района, отдален от столицы республики на 509 км и на 15 км от районного центра Акъяр.

В состав Сельского поселения Бурибаевский сельсовет входит один населенный пункт – село Бурибай. Главной производственной деятельностью Бурибаевского сельского поселения является горнодобывающая - обогатительная промышленность, имеются шахты, карьер и ГОК. Сельскохозяйственное производство отсутствует, так как нет земель под сельскохозяйственное назначение.

1.3 Существующая застройка.

1.3.1.Планировочная структура.

Существующая планировочная структура села Бурибай преимущественно вытянутая с севера на юг вдоль реки Таналык и условно делится ручьями и объектами промышленного комплекса на четыре района: северный, восточный, центральный и южный. Все районы, кроме северного, непосредственно прилегают к производственным территориям Бурибаевского ГОКа, которые являются препятствиями к развитию населенного пункта.

Общественный центр села сформирован на границе промзоны и центрального района на въезде в село по дороге межмуниципального значения. Основная часть промышленных территорий располагается на юго-востоке села, часть коммунально-складских объектов размещена в усадебной застройке в северном, восточном и центральном районах села.

1.3.2.Жилая застройка.

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, приюты, детские дома, дома – интернаты для инвалидов, ветеранов, интернаты при школах и др.), квартиры, служебные жилые квартиры, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.

Жилая застройка села Бурибай представлена кварталами одно-двух этажных усадебных деревянных и кирпичных жилых домов с участками 0,08-0,4 га, в северо-восточной части размещается небольшой фонд блокированных жилых домов, в северной и восточной – секционной застройки до 5 этажей.

Общая площадь СП Бурибаевский сельсовет на 1 января 2012 года составляет 102,029 км2. Согласно данным Федеральной службы Государственной статистики сведения жилищного фонда СП Бурибаевский сельсовет представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Жилищный фонд | Данные |
| --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2, в том числе: - муниципального жилищного фонда -государственного жилищного фонда - частного жилищного фонда, из него: - в собственности юридических лиц - в собственности граждан - другого жилищного фонда - ветхого жилищного фонда | 102,029 7360,2 253,9 94415,8 817,9 92774,8 0,0 823,1 |
| Общая площадь всего жилищного фонда, оборудованная,(%): - водопроводом - водоотведением (канализацией) - отоплением - газом (сетевым, сжиженным) - ваннами (душем) - горячим водоснабжением - напольными электроплитами | 102,029 51% 42,4% 87,5% 98,8% 31,5% - - |

1.3.3 Общественная застройка.

Общественный центр села сформирован на границе промышленной зоны и центрального района на въезде в село по дороге межмуниципального значения.

Экспликация общественных зданий и сооружений.

| № | Наименование предприятия | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация сельского поселения Бурибаевский сельсовет |  |
| 2 | Филиал сбербанка |  |
| 3 | Сельская библиотека |  |
| 4 | МБОУ Средняя школа |  |
| 5 | ДОУ «Солнышко» | сущ. |
| 6 | ООО «Коммунальщик» | сущ. |
| 7 | Управляющая компания | сущ. |
| 8 | Школа | недейств. |
| 9 | Детский сад | недейств. |
| 10 | Спортивная школа | сущ. |
| 11 | ДК «Металлург» | сущ. |
| 12 | Апетка №54 | сущ. |
| 13 | БСВА | сущ. |
| 14 | Мечеть | сущ. |
| 15 | Почта | сущ. |
| 16 | Аптека «Арслан» | сущ. |
| 17 | Школа «Искусств» | сущ. |
| 18 | ООО «Ашхана» ООО «Салават» | сущ. |
| 19 | Парикмахерская | сущ. |
| 20 | Ветлечебница | сущ. |
| 21 | ЧП «Бытовик» | сущ. |
| 22 | Церковь | сущ. |
| 23 | Детская площадка | сущ. |
| 24 | Магазин | сущ. |
| 25 | Рынок | сущ. |
| 26 | Спортивная площадка | сущ. |
| 27 | Кафе | сущ. |

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

1.3.4 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленная зона расположена в центральной части села и образована преимущественно территорией Бурибаевского горно-обогатительного комбината, а также находящихся в этой зоне отвалов вскрышных пород, старогоднего хвостохранилища и бывшего карьера, в  настоящее время используемого под хвостохранилище.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а так же установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»

Таблица 2

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАО «Бурибаевский ГОК» | ООО УГМК «Холдинг» | с. Бурибай, ул. Горького, 49 | 956 | 529 |
| 2 | ООО «БашРЭС» | БашЭнерго | ул. Молодежная, д. 5 | 37 |  |
| 3 | ВГСЧ | ЗАО «БГОК» | ул. Молодежная, д. 4 | 29 |  |
| 4 | Подсобное хозяйство ЗАО «Бурибаевский ГОК» |  |  |  |  |
| 5 | Автосервис |  | УЛ. Гагарина, д. 18а | 1 |  |
| 6 | Свалка ТБО |  |  |  |  |
| 7 | Электрическая подстанция |  |  |  |  |
| 8 | Автозаправочная станция |  |  |  |  |
| 9 | ЦМС-2 |  |  |  |  |
| 10 | Котельная |  |  |  |  |
| 11 | Насосная станция |  |  |  |  |
| 12 | АТП |  |  |  |  |
| 13 | Скотомогильник |  |  |  |  |
| 14 | Гаражи |  |  |  |  |
| 15 | Автобусная станция |  |  |  |  |

1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах села Бурибай памятники истории, культуры и археологии на момент проектирования не выявлены. В случае обнаружения памятников необходимо внести изменения в генеральный план.

Согласно перечню особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан в 3 км к юго-западу от села Бурибай, справа от шоссейной дороги на деревню Переволочан, на невысоком холме высотой 6 м расположены Бурибайские курганы.

1.5 Транспорт и дороги.

Дорогами управляет ОАО «Башкиравтодор» Хайбуллинское ДРСУ. Транспорт Хайбуллинского района представленв основном автомобильными дорогами, протяженность их составляет 320 км. Мостов насчитывается 16. Протяженность трубопроводов 277 км. Район единственный по РБ, имеющий 100% газификацию. Ближайщие железнодорожные вокзалы находятся в Гае – 65 км, в Орске – 95 км, в Сибае – 110 км.

Бурибаевский сельсовет обслуживается автомобильным видом транспорта. Основу транспортной сети поселения составляют дороги местного и регионального  значения (Юлдыбаево-Акъяр-Сара, межрайонные автомобильные дороги: Мелеуз-Кумертау, Ишимбай–Салават-Мелеуз). Ближайшие железнодорожные станции Сара (Кувандыкский район Оренбургской области)  расположен в 75 км к югу и Сибай (г. Сибай, Республика Башкортостан) - в 110 км к северу от с.Бурибай. Станция Сара соединена с г.Сибай шоссейной дорогой, проходящей через с. Акъяр. Грузоперевозки готовой продукции ведутся автотранспортом в г. Медногорск ООО «ММСК». Для населения Бурибаевского сельского поселения ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Оренбург им. Ю.А. Гагарина». Расстояние до г. Оренбурга – 299 км. Судоходных водных путей на территории Бурибаевского сельсовета не имеется.

Показатели по улично-дорожной сети.

Общая протяженность улиц в СП Бурибаевский сельсовет, проездов, набережных составляет 33,5 км. Согласно предоставленным данным Администрацией сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район РБ в таблице 3 приведены сведения по улично-дорожной сети:

Таблица 3

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь дорог | м2 | 4220 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных в том числе: | км | 33,5 |
| - Средняя ширина дорог и тротуаров | м | 5,0 |
| - Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием | км | 5,0 |

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных 5 км. Протяженность асфальтированных дорог в СП Бурибаевский сельсовет 5000 м.

1.6  Коммунальные сооружения.

Таблица 4

Кладбища.

| Местоположение | Расстояние в км | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От центра до села, м | От ближайшей жилой застройки, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, в северо-западной части села Бурибай, в 100 метрах южнее школы. | - | 70 | 0,18 | недействующее |
| Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, в юго -восточной части села Бурибай, в 300 метрах юго-восточнее отвала вскрышных пород №3. | - | 750 | 5,3 | действующее |

Свалки ТБО.

На сегодняшний день твердые бытовые отходы СП Бурибаевский сельсовет размещаются на свалке площадью 14 381 м2, находящейся на расстоянии 500 м до жилой застройки. Свалка эксплуатируется с 1992 года. Транспортировка отходов осуществляется организацией ООО «Коммунальщик».

Постановление Главы администрации СП о выделении земельного участка под свалку подтверждают, что свалка санкционированная. Свидетельство о государственной регистрации права от 27.08.2012 года. Объект права: земельный участок. Категория земель: разрешенное использование для размещения свалки бытового мусора. Данная свалка не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Ограждение вокруг свалки отсутствует, это приводит к тому, что легкие бытовые отходы загрязняют близлежащую территорию. Из-за недостаточного контроля на самой свалке часто происходит возгорание отходов, особенно в летнее время. Отсутствует дорога с твердым покрытием, что также затрудняет вывоз отходов в распутицу.

Таблица 5

Скотомогильники.

| Наимен. (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км | Территория | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От центра до нас. пункта, м | От ближайшей жилой застройки, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Скотомогильник | Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, в 650 метрах к юго-востоку от электрической подстанции | - | 1200 | Площадь составляет 14381 м2 |  |

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Акъяр по данным ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология».

Климат резко континентальный. Температура воздуха колеблется от +35..+40о С в июле-августе до -40..-42о С в январе-феврале. Первые заморозки наступают в конце сентября, снег выпадает в ноябре и сохраняется до апреля. Количество осадков колеблется от 143 до 471 мм, при среднегодовом около 300 мм, в том числе 100 мм в виде снега. Грунт промерзает на глубину 1,5-2,5 м. Преобладающее направление ветров западное и юго-западное.

Климатические параметры холодного периода года.

| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С | Акъяр |
| --- | --- | --- |
|  | обеспеченностью 0,98 обеспеченностью 0,92 | - 40 - 36 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки ,°С |  |
|  | обеспеченностью 0,98 обеспеченностью 0,92 | - 35 - 33 |
| 3 | Температура воздуха обеспеченностью 0.94 | - 20 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | - 41 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца ,°С | 8,7 |
| 6 | Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода ,°С, со средней суточной температурой воздуха |  |
|  | <0 продолжительность/сред, температура <8 продолжительность/сред, температура <10 продолжительность/сред, температура | 167/-10,4 211/-7,3 225/-6,3 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 78 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в15 ч. наиболее холодного месяца, % | 75 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 84 |
| 10 | Повторяемость направления воздуха, % за XII-N/III-IV |  |
|  | С | 11/11 |
|  | СВ | 15/18 |
|  | В | 6/12 |
|  | ЮВ | 4/6 |
|  | Ю | 12/9 |
|  | ЮЗ | 17/12 |
|  | З | 24/22 |
|  | СЗ | 11/10 |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь |  |
|  | С | 8,3 |
|  | СВ | 7,7 |
|  | В | 5,6 |
|  | ЮВ | 6,3 |
|  | Ю | 5,0 |
|  | ЮЗ | 5,8 |
|  | З | 7,1 |
|  | СЗ | 5,5 |
| 12 | Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца, м/с | 4,3 |
| 13 | Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз |  |
|  | В 10 лет | 277 |
|  | В 50 лет | 304 |

Климатические параметры теплого периода года.

| 1 | Барометрическое давление, гПа | 997,6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Температура воздуха, обеспеченностью: °С |  |
|  | 0,99 | 30,0 |
|  | 0,98 | 57,4 |
|  | 0,96 | 27,4 |
|  | 0,95 | 54,1 |
| 3 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 27,6 |
| 4 | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 41,0 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха, °С | 13,7 |
| 6 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 57 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в15 ч. наиболее теплого месяца, % | 54 |
| 8 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 232 |
| 9 | Суточный максимум осадков, мм | 68 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за июль-август, м/с | З |
| 11 | Среднее число дней с росой за год | 60 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С.

| 1 | Январь | -15,6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Февраль | -14,8 |
| 3 | Март | -8,5 |
| 4 | Апрель | 4,0 |
| 5 | Май | 13,2 |
| 6 | Июнь | 18,2 |
| 7 | Июль | 19,9 |
| 8 | Август | 17,8 |
| 9 | Сентябрь | 11,7 |
| 10 | Октябрь | 2,9 |
| 11 | Ноябрь | -6,1 |
| 12 | Декабрь | -12,3 |
| 13 | Год | 2,5 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с.

| Север | 4,0 |
| --- | --- |
| Северо-восток | 5,0 |
| Восток | 4,1 |
| Юго-восток | 3,5 |
| Юг | 3,5 |
| Юго-запад | 4,1 |
| Запад | 4,3 |
| Северо-запад | 3,4 |

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Село Бурибай расположено на Зауральской равнине. Равнина имеет слабый уклон в восточном направлении, сложена изверженными, осадочными и метаморфическими горными породами палеозойского возраста; много гранитов.

Рельеф проектируемой территории представляет собой равнинное плато с пологими увалами и заболоченными впадинами. Абсолютные отметки высот колеблются от 300 до 375 м. Территория относится к Башкирскому Зауралью, где палеозойские породы большей частью перекрыты триасовой корой выветривания и песчано-глинистыми отложениями среднеюрского и четвертичного возраста. Вулканогенные породы прорваны интрузивными и субвулканическими образованиями. Залегание пород нарушено сбросами, надвигами, взбросами. Территория населенного пункта сейсмически безопасна.

2.3.   Гидрография.

Через территорию СП Бурибаевский сельсовет протекает небольшая река Таналык. Таналык – правый приток Урала, она является крупной рекой Хайбуллинского района, наряду с реками Сакмара, Зилаир, Большая Ургаза. Все они имеют общее субмеридиональное направление с севера на юг. Протекает Таналык в центральной, юго-восточной частях района. Длина реки составляет 225 км, площадь водосбора 4160 км2, густота речной сети 0.24 км/км2, модуль годового стока 2,0 л/с км2. Ширина реки варьирует от 2 до 35 м, глубина – 0,5-2,0 м. Скорость течения 0,1-0,2 м/с. Дно каменисто-галечниковое, в ряде мест – заиленное (преимущественно на участках примыкания к реке пахотных угодий). Питание в основном снеговое (60-80%), частично рекой Шугур из озера. Годовой ходовой ход уровня воды реки характеризуется четко выраженной волной весеннего половодья, сравнительно низкой летне-осенней меженью, иногда прерываемой дождевыми паводками. Весеннее половодье на реке начинается обычно в апреле, в очень ранние весны – в конце марта, а в поздние – во второй половине апреля. Уровень воды во время половодья поднимается на 2-4 м, т.к. талые воды мало просачиваясь в промерзшую землю, почти полностью поступают из ручьев в реки. Летне осенняя межень составляет в реках 140-150 дней (июнь-октябрь). В некоторые годы уровень реки летом сильно падает. Весенний сток составляет 92% годового, летне-осенний 5,5%, зимний 2,5%. Средний расход воды в устье 7,90 м3/сек. Рельеф бассейна реки ровный, с рядом небольших сопок и гребней, долина степного характера.

Таналык берет свое начало из предгорий хребта Ирендык, немного южнее озера Талкас на высокой Сакмаро-Таналыкской равнине. В верховье, возле озера Талкас – водохранилище Серек-куль. В верхнем течении реки преобладающими формами рельефа являются горные хребты и обширные предгорные террасы. После прохождения города Баймак Таналык выходит на равнину. В среднем и нижнем течении рельеф принимает сопочный характер. Преобладают горные выщелоченные черноземы.

Далее Таналык течет на юг через поселки Первомайский, Уфимский, и возле села Хворостянское образует Таналыкское водохранилище площадью 201 га и глубиной 36 метров с Таналыкской микро-гидроэлектростанцией. После поселка Самарский в Таналык справа впадает крупный приток Бузавлык, далее возле сел Бурибай и Акъяр в Таналык впадают притоки Еранагас и Ташла. После них река поворачивает на северо-восток и впадает в Ириклинское водохранилище на границе республики Башкортостан и Оренбургской области, питая реку Урал. Уровень стояния грунтовых вод не менее 50 м от поверхности земли, направление стока с осадков юго-запад.

Таналык полноводный весной, к осени практически пересыхает. Частично это компенсируется водохранилищем. Вода из Таналыка используется в горнодобывающем производстве в Баймаке и Бурибае, и в сельском хозяйстве Баймакского и Хайбуллинского районом РБ.

На территории района в Таналык впадает около 60 реки ручьев. Основные притоки: р.Бузавлык, Ерангас, Макан, турат, ташлы, Куриелга, Курунгазяк, ручьи Татыр, Сюсай, Куанкай, Буреяткан, Аранташ и др. Вода в реке жесткая, характеризуется повышенной минерализацией, которая колеблется от 0,3 г/л до 0,8 г/л. Анионный состав гидронатно-хлоридный или гидрокарбонатно-сульфатный. Из катионов преобладает кальций. Отложения представлены гравийно-галечным материалом, разнозернистым песком, суглинками, суспесью.

Все крупные притоки (Бузавлык, Тиргамыш, Ташлы, Турат) впадают справа. Левые притоки представлены короткими ручьями. Длина правых притоков р. Таналык больше левых в 4,6 раза и достигает 996 км, а длина левых – 195 км.

2.4. Растительный и животный мир.

Растительность Хайбуллинского района представлена заволжско-казахстанским разнотравно-дерновинно-злаковыми степями с ковылем, типчкам. Луга остепенены и отведены под пашни. В горных областях распространены остепененные дубово-березовые леса и остепененные луга с пашнями.

Леса составляют 11,1%; распространены в горной области района: береза, осина и лиственница на севере, дуб и липа – на юге.

Растения, вошедшие в Красную Книгу: Эфедра Обыкновенная, Колосняк Кислистый, Лук Привлекательный, Ежовник Меловый, Гвоздика Иглолистая, Гониолимон Красноватый, Подорожник Крашенинникова.

Животный мир представлен грызунами и большим разнообразием птиц, амфибий: сурок степной, змеи, огарь, турпан, выпь, степной лунь, пустельга, дрофа, кречет и др.

Животные, вошедшие в Красную Книгу: болотная черепаха, узорчатый полоз, курганник, степной орел, большой подорник, балабан, стрепет.

Степи являются господствующим типом естественной растительности. В своем составе много представителей разнотравья –  клевер, лютик, земляника зеленая, ковыль, типчак, тонконог стройный, овсец пустынный. Ближайшие леса удалены к северо-западу на 40-60 км. Природные условия определили характер и видовой состав животного мира. В окрестностях села обитают зайцы-беляки, суслики, сурки. Встречаются все виды сов, коршун, пустельга и т.д. Разнообразные насекомые живут среди степных трав.

2.5. Почвы.

Почвенный покров Хайбуллинского района представлен черноземом. Преобладают черноземы обыкновенные языковатые, черноземы типичные. В бассейне реки Таналык – чернозем обыкновенный. Участками имеются пойменные почвы; в горной территории – темно-серые лесные, серые лесные, черноземы выщелоченные.

Распространены засоленные почвы – солонцы и солончаки. Наиболее часто участки засоленных почв встречаются в южных районах.

Почвообразующие породы представлены делювиальными, эллювиально-делювиальными плотными бескарбонатными, эллювильано-делювиальные карбонатные отложения. Средняя мощность гумусового горизонта – 10-50 см (2-4%).

Почва имеет слабощелочную или нейтральную pH реакцию.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие села Бурибай планируется в соответствии со сложившейся планировочной структурой населенного пункта. Преимущественными направлениями являются северное и северо-восточное в административных границах сельсовета, что позволяет наиболее интенсивно использовать свободные территории. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественного центра, благоустройством, инженерным обеспечением. Перспективное развитие села предполагается в тех  же направлениях.

3.1. Численность населения.

С.Бурибай является крупным населённым пунктом Хайбуллинского района.

Для развития предлагаются территории, прилегающие к существующей территории села с севера и северо-востока (в административных границах сельсовета).

Численность населения С.Бурибай составляла в 2012г. 4869 чел.

Динамика численности населения по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

таблица а)

| Годы | Население, чел. | Естественный прирост, чел. | Механический прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1989г. перепись | 4295 |  |  |
| 2002 г. перепись | 4452 |  |  |
| 2006 г. | 4678 | 15 | 7 |
| 2007 г. | 4700 | 16 | 9 |
| 2008 г. | 4751 | 14 | 37 |
| 2009 г. | 4780 | 16 | 13 |
| 2010 г. | 4800 | 12 | 8 |
| 2011 г. | 4850 | 33 | 14 |
| 2012 г. | 4869 | - | 19 |

За период с 2002г. численность населения увеличилась на 9,4%.

Далее приведён возрастной состав населения в %%.

Возрастной состав населения, чел. (сущ. положение)

таблица б)

| Возрастные группы | Население, чел. | %% | Из общей численности женщин, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 7 лет | 579 | 11,9 | 294 |
| 7-15лет | 552 | 11,4 | 271 |
| 15-17 лет | 111 | 2,3 | 52 |
| 17-55 женщины | 1293 | 26,7 | 1293 |
| 17-60 мужчины | 1370 | 28,2 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 943 | 19,5 | 671 |
| Итого | 4848 | 100,0 | 2581 |

Существующий коэффициент семейности — 3,0.

В дальнейшем прогнозируется стабилизация миграционного прироста и увеличение естественного прироста. Прогноз численности населения на расчётный срок исходит из благоприятной демографической ситуации в связи с принятием социальных программ по повышению рождаемости.

Проектом принят благоприятный прогноз развития населённого пункта. Прирост прогнозируется около 0,75% в год, на расчётный срок всего прирост составит 0,75х20=15,0%.

Общая прогнозная численность населения на расчётный срок составит к 2033г. - 5,5 тыс.чел. , на первую очередь - 2023г. - 5,2 тыс.чел.

таблица в)

| Годы | 2012г. | 1 очередь 2023г. | Расчётный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс.чел. | 4,87 | 5,2 | 5,5 |

Прогноз изменения возрастной структуры населения

таблица г)

| Возрастная группа | Современное состояние | Расчётный срок 2033г. |
| --- | --- | --- |
| Население, всего | 100,0 | 100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 23,3 | 24,5 |
| -в трудоспособном возраст | 57,2 | 57,0 |
| - старше трудоспособного возраста | 19,5 | 18,5 |

Дополнительные рабочие места предполагается создать в малом бизнесе и в сфере обслуживания (сфере услуг). На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях.

Баланс трудовых ресурсов (сущ. положение по данным администрации)

таблица д)

| №№ | Наименование | Сущ. полож. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Население, всего | 4876 |
| 2. | Трудовые ресурсы |  |
| 2.1 | Трудоспособное население | 2746 |
| 2.2 | Работающее в нетрудоспособном возрасте | 63 |
| 2.3 | Маятниковые миграции: |  |
| 2.3.1 | Проживающие в селе, работающие (учащиеся) вне его | 147 |
| 2.3.1 | Работающие (учащиеся) в селе, проживающие вне его | 93 |
| 3 | Распределение трудовых ресурсов |  |
| 3.1 | Градообразующая группа всего | 1133 |
|  | в том числе: |  |
| 3.1.1 | Промышленность | 959 |
| 3.1.2 | Лесное хозяйство | - |
| 3.1.3 | Строительство | - |
| 3.1.4 | Внешний транспорт | - |
| 3.1.5 | Сельское хозяйство | 61 |
| 3.1.6 | Высшие и среднеспец. учебные заведения (педаг. и обсл.) | 113 |
| 3.2 | Обслуживающая группа всего | 215 |
|  | в том числе: |  |
| 3.2.1 | Торговля и общ. питание | 48 |
| 3.2.2 | Просвещение и дошкольные учреждения | 65 |
| 3.2.3 | Здравоохранение. физкультура и соц. обеспечение | 43 |
| 3.2.4 | Культура | 27 |
| 3.2.5 | Жилищно-коммун. хозяйство | 29 |
| 3.2.6 | Бытовое обслуживание | 3 |
| 3.3 | Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве |  |
| 3.3.1 | Численность учащихся в трудоспособном возрасте | 174 |
| 3.3.2 | Численность населения в трудоспособном возрасте, занятого в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 28 |

3.2.Объемы строительства.

3.2.1.Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Существующая жилищная обеспеченность составляет около 21,0 кв. м/чел. Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на расчётный срок до 35,0 кв. м/чел и на 1 очередь около 28,0 кв. м /чел.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения населения на расчётный срок на новых территориях в индивидуальных жилых домах с участками.

Основные объёмы нового жилищного строительства (индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с участками до 0,15 га) предлагается разместить на свободных территориях. Секционная многоквартирная застройка предлагается на перспективу (реконструкция центральной части села).

Территории под жилищное строительство составляют всего 148,69 га, в том числе на первую очередь — 73,28 га, на расчётный срок — 75,41 га.

Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены к северу от проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Объёмы ввода жилья достигнут 4,6 тыс.кв.м в год.

Далее в табличной форме даны объёмы жилищного строительства по типу застройки.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Распределение объёмов жилищного строительства по типу застройки на расчётный срок

таблица а)

| №№ | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, тыс. м2 | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
|  |  | сущ. | нов. стр | всего | сущ. сохран. | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр | всего | сущ. сохран. | нов. стр. | всего | Сущ. | 1 оч. 2023г. | Расч. срок 2033г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтаж-ная индиви-дуальная с участками | 1444 | 489 | 1933 | 1933 | 503 | 2436 | 81,47 | 44,0 | 125,47 | 125,47 | 46,47 | 171,94 | 3,89 | 4,47 | 4,91 |
| 2 | Многоквартирная секционная | 432 | - | 432 | 432 | - | 432 | 20,56 | - | 20,56 | 20,56 | - | 20,56 | 0,98 | 0,73 | 0,59 |
|  | всего | 1876 | 489 | 2365 | 2365 | 503 | 2868 | 102,03 | 44,0 | 146,03 | 146,03 | 46,47 | 192,5 | 4,87 | 5,2 | 5,5 |

3.2.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность населения на расчетный срок — 5,5 тыс.чел.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение объектов обслуживания к местам проживания людей.

С.Бурибай является центром местной системы расселения. В центре местной системы расселения располагается полный набор учреждений эпизодического, периодического и повседневного обслуживания.

Размещение блоков обслуживания в новых жилых кварталах предусмотрено по радиусам обслуживания.

В восточной части села запроектирован сельскохозяйственный рынок - ярмарка.

В центре новых территориях (в северо-восточной части села) запроектирована общественная зона (см. экспликацию).

На расчётный срок предлагается увеличение мощности больницы и поликлиники.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основном чертеже проекта.

Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии. Проектом предлагается размещение в северо-восточной части села детского сада (1 очередь) и школы со школой-интернатом (расчётный срок).

Территории бывшего детского сада по ул.Школьной предлагается сохранить под объекты образования. При улучшении демографической ситуации потребность в дошкольных местах возрастет.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 73 | 402 | 300/ 300 | 102/ 102 | 402 | 0,4 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ | 144 | 792 | 600/ 600 | 192/ - | 792 | 1,0 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 80 | 300/ 300 | - | 300 | - |  |
| 4 | Школы-интернаты | учащ. | по зада-нию | 100 | - | 100/ - | 100 | 0,5 |  |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары дневные | койка | 13,5 | 75 | 15/ 15 | 60/ - | 75 | Встр. |  |
| 2 | Поликлиники | пос/ см | 35 | 193 | 40/ 40 | 153/ - | 193 | Встр. |  |
| 3 | Скорая помощь | а/м | 1 на 5тыс. чел. | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 4 | Аптеки | кв.м | 14 | 77 | 30/ 30 | 47/ 47 | 77 | Встр. |  |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 880 | 530/ 530 | 350/ 350 | 880 | Встр. |  |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования* | м2 зерк воды | 25 | 138 | - | 144/ 144 | 144 | 0,2 |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые объекты) | посет. мест | 140 | 770 | 250/ 250 | 520/ - | 770 | 0,5 |  |
| 2 | Видеозалы | мест | 25 | 138 | - | 150/ - | 150 | Встр. |  |
| 3 | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 5 | 27,5 | 37,83/ 37,83 | - | 37,83 | - |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 1650 | 400/ 400 | 1250/ 1250 | 1650 | 1,5 |  |
| 2 | Рынки (с/х) | « | 24 | 132 | - | 132/ - | 132 | 0,5 |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 220 | - | 220/ 50 | 220 | Встр. |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 39 | 3/ 3 | 36/ 14 | 39 | Встр. |  |
| 5 | Бани (сауны) | мест | 3 | 17 | - | 25/ 25 | 25 | - | Реконструкция сущ. |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объ-ект | 1 на село | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Филиалы банков | опер.касса | 1 операц. место на 1-2 тыс.чел. | 8 | 2/ 2 | 6/ 6 | 8 | Встр. |  |
| 3 | Юридические консультации | раб. мест | 1 юр. на 10 тыс. чел. | 1 | - | 1/ 1 | 1 | Встр. |  |
| 4 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 2 | 2 | 1/ 1 | 1/ 1 | 2 | Встр. |  |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | База ЖЭУ | объ-ект | 1 на рай-центр |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гостиница | мест | 6 | 33 | - | 33/ - | 33 | 0,5 |  |
| 3 | Пункт приёма вторсырья | объ-ект | 1 | 1 | - | 1/ 1 | 1 | 1,0 |  |

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

Основное градообразующие предприятие села - ЗАО «Бурибаевский горнообогатительный комбинат». Комбинат является составной частью Уральской горно-металлургической компании, вкладывающей в развитие горного дела в Бурибае значительные средства. Не смотря на экономический кризис, сохранены темпы горнопроходческих работ. Основной упор делается на строительство и запуск горизонта 350 метров. Запущена цинковая линия. Для более качественной переработки медно-цинковых руд ведется монтаж узла известкования и мельницы измельчения.

Проектом предлагается сохранить основные существующие производства.

Предусмотрен вынос предприятий из секционной многоквартирной застройки, в том числе частных гаражей на перспективу (предприятия указаны в экспликации на основном чертеже).

К востоку от села предлагается создание новой коммунальной зоны для размещения предприятий, выносимых из центра и для размещения новых: пункта приёма вторсырья, предприятий малого бизнеса (непродовольственных), складов непродовольственных товаров.

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется увеличение количества лиц занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных малых предприятиях. Все эти мероприятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основном чертеже.

Далее приведён расчёт потребности в складских территориях для населения села.

Расчёт потребности в складских территориях

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 104,5 | 60 | 330 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 1061,5 | 580 | 3190 |
|  | Итого | « | 212 | 1166 | 640 | 3520 |
| 2 | Склады специализирные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 55 | 25 | 137,5 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 495 | 380 | 2090 |
|  | Итого | « | 100 | 550 | 405 | 2227,5 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 1650 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 1650 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 1650 |
|  | Итого | « | - | - | 900 | 4950 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 10697,5 или 1,07га |

Складские территории непродовольственных товаров 1га запроектированы в проектируемой коммунальной зоне.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1.        Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с приквартирными участками до 0,15га;

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

2.        В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие

функциональные подзоны:

а)	зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные
центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б)	зона размещения объектов здравоохранения;

в)	зона размещения объектов социального назначения.

3.	Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего
пользования - парки, скверы, бульвары.

4.	Производственная зона.

Здесь выделены следующие подзоны:

а)	производственные территории в пределах жилой застройки;

б)	производственные территории за пределами жилой застройки.

5.	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

6.	Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7.	К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект генерального плана сельского поселения Бурибаевский сельсовет МР Хайбуллинский район разработан на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена природными условиями, сложившимся функциональным зонированием, существующими и проектируемыми объектами социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

Проектом предлагается развитие села в северо-восточном и северном направлениях, что позволяет разместить новое строительство на территориях наиболее отдаленных от промышленного комплекса Бурибаевского ГОКа и создать более компактную планировочную единицу. Новый район структурно дорогами и пешеходными путями связан с существующей застройкой. Это малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками до 0,15 га. Здесь же предусматривается центр обслуживания населения (детский сад, магазин, предприятия бытового обслуживания, кафе, отделение банка, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном).

Резервные территории для дальнейшего развития селитебной застройки предусмотрены в тех же направлениях. На расчетный срок выделяются территории под сельскохозяйственный рынок, школу, школу-интернат, центр досуга и реабилитационный центр. В 1,2 км северо-восточнее Бурибаевского ГОКа предусмотрены территории под вынос промышленно-коммунальных предприятий из центра и размещение новых.

3.5 Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и
т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

общего пользования (парки, скверы)

ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения райцентра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие     планировочных	и объемно - пространственных     архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения населенных пунктов рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: береза, осина, лиственница, дуб и липа.

Глава IV. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории села Бурибай на стадии генерального плана выполнена на топосьемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 1,0 м.

Рельеф территории представляет собой холмистую равнину с падением рельефа к реке Таналык, граничащей с селом с западной стороны. По существующей территории села протекают ручьи, которые являются притоками реки Таналык. В южной стороне села имеются искусственные озера. Перепад рельефа составляет 319,0 ÷ 380,0 м.

Проектом инженерной подготовки территории намечаются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока;

- благоустройство водотоков и водоемов.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, максимальный – 34,6 тысячных.

Проектом намечается максимальное сохранение существующих отметок земли. Водоотвод поверхностных вод осуществляется самотеком в пониженные места рельефа.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

-  расчистка русел, к пределах проектируемой и существующей застройки от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Автомобильные дороги и транспорт

Дорогами управляет ОАО «Башкиравтодор» Хайбуллинское ДРСУ. Транспорт Хайбуллинского района представлен в основном автомобильными дорогами, протяженность их составляет 320 км. Мостов насчитывается 16. Протяженность трубопроводов 277 км. Район единственный по РБ, имеющий 100% газификацию. Ближайщие железнодорожные вокзалы находятся в Гае – 65 км, в Орске – 95 км, в Сибае – 110 км.

Бурибаевский сельсовет обслуживается автомобильным видом транспорта. Основу транспортной сети поселения составляют дороги местного и республиканского значения (Уфа–Стерлитамак, межрайонные автомобильные дороги: Мелеуз-Кумертау, Ишимбай–Салават-Мелеуз). Ближайшие железнодорожные станции Сара (Кувандыкский район Оренбургской области)  расположен в 75 км к югу и Сибай (г. Сибай, Республика Башкортостан) - в 110 км к северу от с.Бурибай. Станция Сара соединена с г.Сибай шоссейной дорогой, проходящей через с. Акъяр. Грузоперевозки готовой продукции ведутся автотранспортом в г. Медногорск ООО «ММСК».

Железнодорожный транспорт

Одним из важных резервов развития Башкирского Зауралья является возобновление строительства железной дороги, запроектированной ещё во времена СССР. Проектом предлагалось строительство железнодорожной ветки из Сибая в сторону Оренбургской области, через село Бурибай в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан, что позволило бы эффективнее осваивать богатые недра этой зоны.

Согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», принятой Правительством Российской Федерации 17.06.2008 года, предусмотрено:

«Строительство железной дороги Сибай-Подольск-Бурибай(119 км), которая обеспечит перевозку руды Подольского рудника на Бурибаевскую обогатительную фабрику. Указанная дорога явится составным звеном Восточной меридиональной железной дороги, которая обеспечит прямую связь восточных районов, Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, районами Нижней Волги и Кавказа в обход чрезвычайно загруженного Челябинского железнодорожного узла, пройдя по трассе Екатеринбург-Кыштым-Миасс-Учалы-Магнитогорск-Сибай-Сара-Орск и позволит разгрузить направление Ташкент-Челябинск-Екатеринбург, переключив на себя часть грузопотока».

В соответствии с вышеуказанным, проектом предлагается строительство железнодорожной ветки, которая пройдет по территории Бурибаевского сельсовета с северо-востока на юго-запад южнее села Бурибай, исключая прохождение транзитного транспорта по территории населенного пункта.

В местах пересечения железнодорожной магистрали с городскими автомобильными дорогами на перспективу проектом предлагается строительство:

  - В месте пересечения с автомобильной дорогой межрегионального значения – железнодорожный переезд;

  - В месте пересечения с автодорогой регионального значения – путепровод.

У юго-восточной границы сельского поселения предлагается устройство железнодорожной станции «Бурибай», которая будет связана с центром села проектируемой улицей.

Воздушный транспорт

Для населения Бурибаевского сельского поселения ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Оренбург им. Ю.А. Гагарина». Расстояние до г. Оренбурга – 299 км.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Главные улицы села Бурибай: ул. Тасимова и ул. Заки Валиди имеют хорошие связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами, по ним осуществляется связь с автомобильными дорогами межмуниципального значения. Связь новых районов с существующими осуществляется по магистральным улицам.

Основные улицы:

ул. Горького

ул. Пушкина

ул. Центральная

ул. Гагарина

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях от 25 до 40 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки- 20 м, ширина проезжей части – 10,5 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 14 м и 6 для дублеров.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные. В пределах поселковой черты имеется мост через р.Таналык.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 22, 72 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 0,99 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт.

Проектом предлагается организовать в селе Бурибай маршрут рейсового автобуса. Это объясняется тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда и объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30-минутную пешеходную доступность.

Маршрут автобуса предусмотрен по улицам Тасимова, Заки Валиди, Горького, Фрунзе, Пушкина, Пугачева, Гагарина, Центральная и по новым магистральным улицам проектируемого района. Этот маршрут связывает все функциональные зоны и основные объекты притяжения населения. Протяжённость линии автобусного маршрута в пределах населенного пункта 	на расчетный срок составит 14,5 км.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки принята 500-800 м, т.к. село, в котором большая часть застройки является усадебной, относится к населённому пункту с низкой плотностью населения.

Автобусные остановки размещаются в основном возле объектов культурно-бытового обслуживания, возле мест приложения труда. Остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства составит:

А1оч. = 5,2*320 = 1664 авт;

Ар.с. = 5,5*370 = 2035 авт.

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

1664*0,7=1165 маш/мест на 1 очередь;

2035*0,7=1425 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь - 416 маш/мест;

на расчетный срок - 509 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 84 маш/мест;

на расчетный срок – 102маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 249 маш/мест;

на расчетный срок – 305 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 416 маш/мест;

на расчетный срок – 509 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 1664/1200 = 2 ед;

К р.с. = 2035/1200 = 2 ед.

При въезде в село Бурибай по автодороге межрайонного значения имеется АЗС на 3 колонки, проектом предлагается устройство новой АЗС рядом с существующей.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р1оч = 1664/200= 9 постов;

Рр.с. = 2035/200= 11 постов.

Проектом предлагается разместить станцию технического обслуживания на 11 постов рядом с существующей автозаправочной станцией.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население, тыс. чел. | 4,87 | 5,2 | 5,5 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 1664 | 2035 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 2 | 3 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 9 | 11 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 1165 | 1425 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 416 | 509 |
| В общественном центре (5%) |  | 84 | 102 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 249 | 305 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 416 | 509 |
| Мосты | 1 | 1 | 1 |

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение с.Бурибай Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности (таблица 1), кроме того в эксплуатации находятся мелкие отопительные котельные, работающие на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Существующие котельные (топливо – природный газ)

Таблица 1

| № п/п | № или наимен. котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды, Гкал/час | Резерв дефицит тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | с. Бурибай, ул. Шаймуратова, 16/А | ООО «Коммунальшик» | Хозбытов. | ЗОИСАБ-1600 | 2 | 2,74 | 2,74 | - |
| 2 | Котельная поликлинники | с. Бурибай, ул. Горького, 50 | ООО «Коммунальшик» | Хозбытов. | ИК-01 | 2 | 0,14 | 0,14 | - |

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе.

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение с.Бурибай осуществляется через ГРС «Акъяр».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №2.

таблица №2

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок | с.Бурибай |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 20,56 | 128,75 | 2,6 | 0,3 | 0,59 | 732 | 0,4 | 3,4 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 20,56 | 128,75 | 2,6 | 0,3 | 0,73 | 732 | 0,5 | 3,5 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 171,94 | 26,25 | 4,5 | 0,5 | 4,91 | 175,2 | 0,9 | 5,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 125,47 | 26,25 | 3,3 | 0,4 | 4,47 | 175,2 | 0,8 | 4,5 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 192,5 |  | 7,2 | 0,9 | 5,50 |  | 1,3 | 9,3 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 146,03 |  | 5,9 | 0,7 | 5,20 |  | 1,3 | 8,0 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 7,7 | 0,9 |  |  | 1,4 | 10,1 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 6,4 | 0,8 |  |  | 1,4 | 8,6 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 6,7 | 0,8 |  |  | 1,2 | 8,7 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 5,5 | 0,7 |  |  | 1,2 | 7,4 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 18,3 | 2,2 |  |  | 7,9 | 28,5 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 15,2 | 1,8 |  |  | 8,1 | 25,1 |

Проектные предложения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение Бурибаевского сельсовета осуществляется от водозаборных скважин :

- скважины водозабора «Юлбрасово»;

- скважины водозабора «Буденовский Лог»;

- скважина по ул.Худайбердина.

Минимальная производительность каждой скважины водозабора составляет 6-10 м3/час.

Вода от скважин водозабора «Юлбрасово» по водоводам подается в насосную станцию второго подъема, и далее в разветвленную тупиковую сеть поселка. Также на территории насосной станции имеется два резервуара чистой воды объемом 250 и 500 м3.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 47,4 км, из них 16,1 км сетей требуют реконструкции. Сети принадлежат администрации сельского поселения Бурибаевского сельсовета..

Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок в селе — 42.

Количество потребляемой воды за 2012 г. составило 89,5 тыс.м3, из низ

- 192 м3/сут — населением и коммунально-бытовыми предприятиями;

- 37 м3/сут— промышленными предприятиями.

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом и канализацией.

Из-за недостаточной мощности существующих скважин, водоснабжение Бурибаевского сельсовета будет развиваться путем увеличения скважин водозабора «Юлбрасово». Снабжение водой новых проектируемых территорий будет осуществляться посредством проектируемой водонапорной башни.

Для полива проездов и городских зеленых насаждений рекомендуется использовать воду из близлежащих водоемов. Полив осуществляется поливочными машинами.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001.

Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на отдельных стадиях проектирования.

Удельные водопотребления приняты по таблице 1 СНиП 2.04.02-84* и составляют 200 л/сут на 1 человека, проживающего в малоэтажной застройке; 280 л/сут на 1 человека, проживающего в многоэтажной секционной застройке. Согласно примечаниям п. 2.1 СНиП 2.04.02-84* эти нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые в общественных зданиях.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 15 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+15)*3*3600/1000=189 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится на существующих резервуарах чистой воды.

6.4. Водоотведение

Существующее положение

Централизованной канализацией охвачено только часть населения города. Бытовые сточные воды от существующей жилой и общественной застройки в границах генерального плана самотеком отводятся в существующую канализационную насосную станцию и далее по напорным коллекторам поступают на очистные сооружения н.п.Акьяр.

Производительность существующей КНС составляет 220 м3/сут.

Проектные предложения

Проектом предусматривается устройство централизованной системы канализования с отведением бытовых и производственных сточных вод.

Схема канализования территории в границах генерального плана решена с учетом сложного рельефа местности и гидрогеологических условий площадки строительства.

На территории села предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемой канализационных насосных станций, после чего стоки по напорным коллекторам направляются на существующие очистные сооружения н.п.Акьяр.

Производительности проектируемой и реконструируемой канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream».

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблицу 1.

|  | Таблица 1 — Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | 1 оч.строит. | 4470 | 200 | 894 | 1072,8 | 79,39 | 22,05 | 894 | 1072,8 | 10,35 | 28,25 |
|  | на расч.срок | 4910 | 200 | 982 | 1178,4 | 85,43 | 23,73 | 982 | 1178,4 | 11,37 | 30,46 |
| 2 | Застройка многоквартирная с домами, оборудованными внутренним холодным и горячим водопроводом и канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 оч.строит. | 730 | 280 | 204,40 | 245,28 | 26,98 | 7,49 | 204,40 | 245,28 | 2,37 | 7,10 |
|  | на расч.срок | 590 | 280 | 165,20 | 198,24 | 23,79 | 6,61 | 165,20 | 198,24 | 1,91 | 5,74 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | 1 оч.строит. |  |  | 164,76 | 197,71 | 15,96 | 4,43 |  |  |  |  |
|  | на расч.срок |  |  | 172,08 | 206,50 | 16,38 | 4,55 |  |  |  |  |
|  | Итого на 1 оч.строит.: | 5200 |  |  | 1515,79 | 122,32 | 33,98 | 1098,40 | 1318,08 | 12,71 | 35,35 |
|  | Итого на расч.срок: | 5500 |  |  | 1583,14 | 125,61 | 34,89 | 1147,20 | 1376,64 | 13,28 | 36,20 |

Организация и очистка поверхностного стока

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы. Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселения.

6.5. Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время основным источником питания сельсовета Бурибай Хайбуллинского района Республики Башкортостан является ПС 110/35/10 кВ «Бурибай» 1Т-31,5 МВА, 2Т-25 МВА.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

Мощность комплектных трансформаторных подстанций с.Бурибай

| № | № КТП | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3087 | 160 |
| 2 | 3571 | 100 |
| 3 | 3556П | 2х100 |
| 4 | 3176П | 100 |
| 5 | 3002 | 160 |
| 6 | 3018 | 160 |
| 7 | 3180 | 250 |
| 8 | 3179 | 100 |
| 9 | 3447 | 160 |
| 10 | 3181 | 100 |
| 11 | 3561 | 250 |
| 12 | 3558 | 400 |
| 13 | 3146 | 160 |
| 14 | 3397 | 250 |
| 15 | 3120 | 250 |
| 16 | 3562 | 160 |
| 17 | 3072 | 160 |
| 18 | 3080 | 100 |
| 19 | 3564 | 160 |
| 20 | 3065 | 63 |
| 21 | 3442 | 2х400 |
| 22 | 3060 | 250 |
| 23 | 3576 | 160 |
| 24 | 3096 | 250 |
| 25 | 3095 | 250 |
| 26 | 3366 | 160 |
| 27 | 3183 | 400 |
| 28 | 3142 | 250 |
| 29 | 3184 | 100 |
| 30 | 3175 | 100 |
| 31 | 3365 | 315 |
| 32 | 3552 | 160 |
| 33 | 3199 | 250 |
| 34 | 3196 | 160 |
| 35 | 3000 | 160 |

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов сельсовета Бурибай относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующей ПС 110/35/10 кВ «Бурибай».

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| ТП1 | 2х100кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 1х60кВА |
| ТП3 | 2х60кВА |
| ТП4 | 2х100кВА |
| ТП5 | 2х250кВА |
| ТП6 | 1х250кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтными ВЛ и КЛ-6(10) кВ;

- Проектом предусматривается вынос существующей ТП с территории школы; вынос существующей воздушной линии 6-10 кВ, проходящей через жилой квартал, по улицам З.Валиди.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Глава VII. Охрана окружающей среды.

При составлении раздела были использованы данные. предоставленные Администрацией СП Бурибаевский сельсовет, а так же ранее разработанной проектной документацией «Генеральная схема санитарной очистки территории сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан» (ООО Научно-проектное предприятие «ЭкоМир»).

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня городских шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.	Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное  решение  проектируемого населенного пункта  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды. Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

7.1. Существующее положение

Антропогенная нагрузка на природную среду в СП Бурибаевский сельсовет характеризуется сильной степенью промышленного освоения. Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятие. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды. Основным загрязнителем окружающей среды на территории СП Бурибаевский сельсовет является обогатительная фабрика ЗАО «Бурибаевский ГОК». Отходы производства (вскрышные породы, некондиционные руды, хвосты флотации, неликвидный пиритный концентрат и др.) совместно с горными выработками формируют техногенный рельеф с карьерами глубиной до 470 м и с отвалами высотой до 80 м. Высокоминерализованные промышленные стоки являются причиной техногенной деградации подземной гидросферы. Газопылевые выбросы при добыче и обогащении руд, дефляции с отвалов ведут к загрязнению атмосферы, почв, поверхностных вод. Все это приводит к формированию на территории СП Бурибаевский сельсовет обширных техногенных земель со специфическим сернокислым ландшафтом с загрязненными почвами, атмосферой, растениями и другими объектами окружающей среды. При этом техногенное загрязнение накладывается на поступление тяжелых металлов в почвы из-за повышенного геохимического фона. Это обстоятельство увеличивает экологический риск. Тяжелые металлы попадают на поверхность почвы, включаются в почвообразовательный процесс, поглощаются растениями и поступают в пищевые цепи живых организмов. Почвенный покров в радиусе 10 км от села Бурибай имеет повышенный уровень содержания тяжелых металлов, что представляет собой опасность для здоровья населения, проживающего на данной территории. Также причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв в селе Бурибай является захламление земель отходами производства и потребления.

Несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 50 м2 и объемом свыше 30 м3. Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, стихийные свалки зачастую занимают значительную часть земель, выводя их из оборота и привнося в них широкий спектр загрязняющих веществ. Важной особенностью таких свалок является пространственная и временная изменчивость, как по объему, так и по составу. Актуальность проблемы переработки и захоронения отходов на несанкционированной свалке вызвана целым рядом причин, к которым относятся:

-ухудшение экологической обстановки и здоровья населения, связанное с выбросом в атмосферу газов, являющихся продуктом разложения отходов, загрязнением водных источников инфильтрационными водами, порчей и уничтожением плодородного слоя почв, распространением заболеваний грызунами, птицами и другими животными, а также накоплением значительного экологического ущерба в связи с использованием несанкционированной свалки, нарушением экологических и санитарных правил и норм;

-увеличение объема отходов, производимых населением и промышленностью, рост многообразия видов отходов, усложнение и непостоянство их состава;

-потеря ценных ресурсов, вызванная невозможностью вторичного использования ресурсов, содержащихся в отходах;

-изъятие из оборота значительных площадей земельных участков. В процессе биохимического разложения отходов производства и потребления образуется биогаз или так называемый свалочный газ, загрязняющие вещества которого выбрасываются в атмосферный воздух. Кроме того, биогаз способен к самовоспламенению, что может вызвать возгорание свалки и окружающей территории, с выбросом еще большего количества загрязняющих (вредных) веществ. При горении отходов в атмосферный воздух выбрасываются такие вредные для здоровья человека вещества как диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, сажа, хлористый водород, формальдегид, бензапирен. Экзогенные (привнесенные) химические вещества, с отходами производства и потребления, свалочный фильтрат оказывают негативное влияние на качество почв и растительности. Растения способны усваивать вредные экзогенные химические вещества с превышением предельно допустимых концентраций в товарной массе, которые далее по пищевой цепочке попадают в организм человека.

7.2. Охрана воздушного бассейна

Так как основным загрязнителем атмосферы является ЗАО «Бурибаевский ГОК» проектом предлагается совершенствование технологического процесса на предприятии  с целью улучшения экологической обстановки в поселке. Необходимо проводить ежеквартальный мониторинг состояния выбросов комбината и выполнять экологические мероприятия по снижению количества выбросов в атмосферу.

Так же проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 22.1/2.1.1. 1200-03 при разработке применялись ориентировочные размеры санитарно-защитных зон по классификации.На первую очередь реализации схемы территориального планирования развития района необходима разработка проектов санитарно-защитных зон наиболее крупных предприятий (ІІІ класс опасности).

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

Экспликация производственных территорий и объектов.

| № | Наименование предприятия, учреждения и организации | Размер СЗЗ, м | Кол-во жилых домов в границах СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗАО «Бурибаевский ГОК» | 500 | 174 |
| 2 | ООО «БашРЭС» | 50 | - |
| 3 | ВГСЧ | 50 | 2 |
| 4 | Подсобное хозяйство ЗАО «Бурибаевский ГОК» | 100 | - |
| 5 | Автосервис | 50 | 3 |
| 6 | Мусороперегрузочная станция | 100 | 0 |
| 7 | Электрическая подстанция | 300 | - |
| 8 | Автозаправочная станция | 100 | - |
| 9 | ЦМС-2 | 50 | - |
| 10 | Котельная | 50 | - |
| 11 | Насосная станция | 50 | - |
| 12 | АТП | 100 | 5 |
| 13 | Скотомогильник | 500 | - |
| 14 | Гаражи | 50 | - |
| 15 | Автобусная станция | 50 | 9 |
| 16 | Малое предпринимательство | 100 | - |
| 17 | Пункт приема вторсырья | 100 | - |
| 18 | Склады непродовольственные | 50 | - |
| 19 | Солнечная электростанция | 100 | - |

7.3. Охрана водных ресурсов.

Охрана поверхностных вод

Экологическое состояние реки Таналык на территории Республики Башкортостан формируется под влиянием действующих предприятий г.Баймак, ЗАО «Бурибаевский ГОК», ОАО «Хайбуллинская горная компания», ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление». Поэтому, имеет место загрязнение реки промышленными отходами, неочищенными стоками ферм, бытовыми стоками и т.д. Сточные воды предприятий горнопромышленного комплекса представляют наибольшую опасность в загрязнении поверхностных и подземных вод.

Антропогенное воздействие проявляется в повышении содержания в воде таких веществ, как железо, медь, фосфаты, нефтепродукты, нитриты, аммонийный азот, фенолы и органические вещества. Следствием этого является высокая антропогенная нагрузка на реку и существенное изменение ее природного качества. На сегодняшний день здесь по-прежнему наблюдается высокое и экстремально-высокое загрязнение солями тяжелых металлов, характерных для промышленной зоны.

Значительный сброс загрязняющих веществ связан, прежде всего, с неэффективной работой очистных сооружений, которые были построены еще в 1981-82 годах и были рассчитаны на большой сброс воды. Но такого количества сброса не оказалось и, поэтому они постепенно пришли в упадок. С отстойника вода сбрасывается на поля, луга, овраги. Так же не разработан проект защиты реки Таналык от влияния загрязнений, поступающих от отвалов и хвостохранилищ Бурибаевского ГОКа, поэтому непосредственное влияние оказывает сброс дренажных вод с хвостохранилища, ухудшая качество речной воды по сульфатам, железу, меди, цинку, магнию, марганцу, никелю и т.д.

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Ширина водоохраной зоны реки Таналык – 200 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод. Проектом предусматривается закрытие расположенных в водоохранных зонах скотомогильника и свалки твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией территории.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.4. Охрана почв, растительности, лесов, санитарная очистка территории.

Охрана почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод, создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Этими мероприятиями являются:

- создание полезащитных лесополос;

-облесение крутых склонов, оврагов и земель, непригодных для сельскохозяйственного пользования;

- проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры;

-применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Охрана растительности, лесов

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

охрана лесов от пожаров,

защита от различных видов вредителей;

охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-	восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Санитарное состояние объектов размещения ТБО

На сегодняшний день твердые бытовые отходы СП Бурибаевский сельсовет размещаются на свалке площадью 14 381 м2, находящееся на расстоянии 1 км от села Бурибай, расстояние до водоема составляет 2,5 м, расстояние до пастбищ 500 м. Свалка эксплуатируется с 1992 года. Транспортировка отходов осуществляется организацией ООО «Коммунальщик».

Постановление Главы администрации СП о выделении земельного участка под свалку подтверждают, что свалка санкционированная. Свидетельство о государственной регистрации права от 27.08.2012 года. Объект права: земельный участок. Категория земель: разрешенное использование для размещения свалки бытового мусора. Данная свалка не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Ограждение вокруг свалки отсутствует, это приводит к тому, что легкие бытовые отходы загрязняют близлежащую территорию. Из-за недостаточного контроля на самой свалке часто происходит возгорание отходов, особенно в летнее время. Отсутствует дорога с твердым покрытием, что также затрудняет вывоз отходов в распутицу.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020 годы проектом предлагается строительство полигона для бытовых и промышленных отходов на территории Хайбуллинского района. Так же предлагается закрытие существующей свалки и строительство мусоро-перегрузочной станции (расположение МПС отражено на чертеже «Основной чертеж с выделением первой очереди строительства. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения»).

Организация механизированной уборки населенных пунктов

Механизированная уборка территорий населенных пунктов является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды сельского поселения. Качество работ по уборке территорий населенных пунктов в значительной мере зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Механизированная уборка дорог предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. Летом выполняются работы, беспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой производятся наиболее трудоемкие работы: предотвращение снежно-ледяных образований, удаление снега и скола, борьба с гололедом. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта. Очистка дорог СП Бурибаевский сельсовет в зимнее время осуществляется спецтехникой ЗАО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат». От гололеда на дорогах Бурибаевский «ГОК» применяет песок.

Организация сбора и вывоза ЖБО

Вывозом ЖБО на территории Бурибаевского сельсовета занимается ООО «Коммунальщик». Вывоз осуществляется по заявочному принципу, как от населения, так и от организаций. Обезвреживание ЖБО происходит на биологических очистных сооружениях ООО «»Коммунальщик». ЖБО доставляются в сливную станцию спецавтотранспортом, откуда перекачиваются насосами в блок очистных сооружений.

Согласно Приложения II СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов с учетом формы накопления отбросов на 1 жителя составляет:

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год | на 1 чел/год | всего в год |
| Твердые: |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 190 | 925,3 тыс. кг | 900 | 4383,0 тыс. л |
| от прочих жилых домов | 300 | 1461,0 тыс. кг | 1100 | 5357,0 тыс. л |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 1363,6 тыс. кг | 1400 | 6818,0 тыс. л |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - |  | 2000 | 9740,0 тыс. л |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 24,35 тыс. кг | 8 | 38,96 тыс. л |
| Итого |  | 3774,25 тыс. кг |  | 26336,96 тыс. л |

Согласно генеральной схеме санитарной очистки территории сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на перспективу рекомендуется строительство полигона для бытовых и промышленных отходов. Площадь нового полигона должна составлять не меньше 4,0 га.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сельского поселения Бурибаевский сельсовет.

8.1. Пожарная безопасность

Перечень государственных и ведомственных пожарных частей Хайбуллинского района:

1) Пожарная часть №93

2) Пожарная охрана ВГСЧ ЗАО «Бурибаевский ГОК»

3) Пожарная охрана карьера «Юбилейный»

4) Пожарная охрана Хайбуллинского лесничества

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

- организация и осуществление профилактики пожаров;

- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

8.2. Планировочные меры пожарной безопасности

Планировка и застройка территории с. Бурибай осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в с. Бурибай осуществлено по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VII, п.7.3 Водоснабжение).

8.3 Мероприятия по защите территории сельского поселения от стихийных бедствий природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации для Хайбуллинского района представляют наибольшую вероятность. Природные чрезвычайные ситуации обусловлены половодьем, дождевыми паводками, заморозками, ледовыми заторами, сильной метелью, сильным ветром, снегопадами, сильными дождями, градом, лесными пожарами и карстовыми явлениями.

По прогнозам чрезвычайных ситуаций Хайбуллинский район наиболее подвержен в зимние месяцы – штормовым ветрами и метелям, в весеннее-осенний период при малом количестве осадков – возникновению лесных пожаров.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Хайбуллинском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- Эвакуационные мероприятия;

- Меры по инженерной защите населения;

- Меры радиационной и химической защиты;

- Медицинские мероприятия

- Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8.4 Мероприятия по защите территории сельского поселения Бурибаевский сельсовет от стихийных бедствий техногенного характера.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- чрезвычайные ситуации связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых  и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

- аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектов нефтяной и химической отраслей.

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах, на территории Хайбуллинского района следует, что вероятность возникновения ЧС, связанной с авариями на потенциально опасных объектах находится в пределах допустимых значений. На объектах ЖКХ и энергетики маловероятно возникновение аварий.

Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.

Глава IХ.

Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Еденица измерения | Сущ. | 1 очередь стр.-ва 2023г. | Расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территории |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в черте поселения, всего | га | 2284,3 | 2284,3 | 2284,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | -жилые зоны (кварталов), всего | « | 208,8 | 282,1 | 357,5 |
|  | из них: -секционная многоквартирная застройка без участков | « | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | 200,5 | 273,8 | 349,2 |
| 1.2 | -общественные зоны | « | 12,7 | 18,7 | 23,7 |
| 1.3 | -зелёные насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га кв.м | - - | 1,8 3,5 | 4,4 8,0 |
| 1.4 | -улицы | га | 97,8 | 140,1 | 182,2 |
| 1.5 | -водоёмы | « | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| 1.6 | -производственные и коммунальные зоны | « | 46,0 | 46,0 | 55,2 |
| 1.7 | -санитарно-защитное озеленение | « | - | - | 382,1 |
| 1.8 | -сады, огороды | « | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 1.9 | -леса | « | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 2.0 | -кладбища | « | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2.1 | -резервные жилые территории | « | - | - | 140,5 |
| 2.2 | -прочие | « | 1813,0 | 1689,6 | 1069,3 |
| 2 | Население всего | тыс.чел. | 4,87 | 5,2 | 5,5 |
| 2.1 | Плотность населения средняя в жилой застройке | чел./га | 23 | 19 | 16 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 102,03/ 1876 | 146,03/ 2365 | 192,5/ 2868 |
|  | в том числе: -секционная многоквартирная застройка без участков | « | 20,56/ 432 | 20,56/ 432 | 20,56/ 432 |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | 81,47/ 1444 | 125,47/ 1933 | 171,94/ 2436 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство - индивидуальная застройка с участками по 0,15га | тыс.кв.м/ квартир, шт | - | 44,0/ 489 | 46,47/ 503 |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 21,0 | 28,0 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 300/ 62 | 402/ 77 | 402/ 73 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 600/ 123 | 600/ 115 | 792/ 144 |
| 4.3 | Стационары дневные | койка | 15/ 3 | 15/ 2,9 | 75/ 13,6 |
| 4.4 | Поликлиники (амбулатория) -всего | объект | 40/ 8,2 | 40/ 7,7 | 193/ 35 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 400/ 82 | 1650/ 317 | 1650/ 300 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел | раб. мест | 3/ 0,6 | 14/ 2,7 | 39/ 7,0 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания -всего/1000 чел |  | - | 220/ 42 | 220/ 40 |
| 4.8 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 250/ 51 | 250/ 48 | 770/ 140 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - | 8,15 | 14,5 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего: | км | 14,2 | 17,78 | 22,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - дороги межрайонного значения | км | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
|  | - улицы | км | 7,94 | 11,6 | 16,54 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | - | 1664 | 2035 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 1515,79 | 1583,14 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | м3/ сут |  |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | - | 1318,08 | 1376,64 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации - всего | м3/ сут |  |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение | МВА |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего |  |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение - всего |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | тыс.Гкал/год | - | 17,0 | 20,5 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | - | 33,2 | 36,4 |
| 7 | Озеленение санитарно-защитных зон всего | га | - | - |  |
| 8 | Ориентировочная стоимость 1 очереди реализации проектных решений*, в том числе: | млн. руб. | - | 2640,0 |  |
|  | -жилищное строительство | « | - | 1320,0 |  |
|  | -строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания | « | - | 660,0 |  |
|  | -улицы, благоустройство, инженерное обеспечение | « | - | 660,0 |  |

Примечание: * требуется уточнение по рабочим проектам